(4)	Horizontal curve	∆ = 23° 18’	T = 295.39

PI = 50 + 53.87

Determine:	L, L.C., M.O., E, R, D and deflection angles at full stations

∆

2  	= Deflection Angle/Ft

L

11° 39’

582.5	= 0° 01’ 12” Deflection Angle/Ft

L = 582.5				  PI = 50+53.87

R = 1432.68				-           2+95.39

# E = 30.13				=PC   47+58.34

M.O. = 29.51				+           5+82.50

# L.C. = 576.61				  PT = 53+40.98

Da = 4°

Station	Deflection Angle

47+58.34	0° 00’ 00”

48+00.00	0° 49’ 59.52”

49+00		2° 49’ 59.52”

50+00		4° 49’ 59.52”

51+00		6° 49’ 59.52”

52+00		8° 49’ 59.52”

53+00		10° 49’ 59.52”

53+40.98	11° 39’ 10”

(5)	A tangent with bearing N 56° 48’ 20” E meets another tangent with bearing of N 40° 10’ 20” E at PI station 6 + 26.57.  The corresponding horizontal curve has a radius of 1000.00 feet.

Determine:	D, T, L.C., L, M.O., E, P.C. and P.T. and deflection angles at full stations.

∆

2  	= Deflection Angle/Ft

L

8° 19’

290.31	= 0° 01’ 43.13” Deflection Angle/Feet

I = 16° 38’ 00”

D = 5° 43’ 46”

# L = 290.31

T = 146.18

# L.C. = 289.29

E = 10.63

M = 10.52

P.C. = 4+80.39

P.T. = 7+70.70

Station	Deflection Angle

4+80.39	0° 00’ 00”

5+00		0° 33’ 42.38”

6+00		3° 25’ 35.38”

7+00		6° 17’ 28.38”

7+70.70	8° 19’ 00”

(6)	Horizontal Curve	R = 400.00 feet

∆ = 66° - 18’ – 24”

PI = 48 + 25.32

Determine:	Deflection angles and distances from P.C. to stake full and + 50 stations.

∆

2  	= Deflection Angle/Ft

L

33° 09’ 12”

462.91	= 0° 04’ 18” Deflection Angle/Ft

T = 261.29				  P.I. = 48+25.32

L = 462.91				-             2+61.29

# =P.C.   45+64.03

+             4+62.91

# P.T. = 50+26.94

Station	Deflection Angle	Distance

45+64.03	0° 00’ 00”		0.00

46+00		2° 34’ 40”		35.96

46+50		6° 09’ 40”		49.97

47+00		9° 44’ 40”		49.97

47+50		13° 19’ 40”		49.97

48+00		16° 54’ 40”		49.97

48+50		20° 29’ 40”		49.97

49+00		24° 04’ 40”		49.97

49+50		27° 39’ 40”		49.97

50+00		31° 14’ 40”		49.97

50+26.94	33° 10’ 30”		26.94

(7)	Compound Curve	PI = 12 + 87.93

∆ = 98° 32’ 54”

R1 = 300.00

∆1 = 62° 18’ 34”

R2 = 600.00

Determine:	P.C., P.C.C., P.T., T2

* Key in formula – R1 always refers to longest radius – Must switch terms

- Solve for T2 = R1 – R cos∆ - (R1 – R2) cos∆1

SIN∆

(2)		P.I.

-           T2

=	P.C.

(3)		P.C.

-	L1

=	P.C.C.

(4)		P.C.C.

+	L2

=	P.T.